TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku multifunkčního komunálního stroje a kompatibilních systémů následujících parametrů:

Počet motohodin - maximálně 100.

| název/parametr | Jednotka | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota, resp. nabídková cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Multifunkční komunální stroj |  |
| MOTOR |  |  |  |
| Palivo diesel |  | ANO |  |
| Počet válců |  | 4 |  |
| Výkon min. | kW | 35 |  |
| Objem motoru min. | cm3 | 2.200 |  |
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI |  |  |  |
| Délka bez přídavného zařízení max. | mm | 4.100 |  |
| Šířka bez přídavného zařízení max. | mm | 1.200 |  |
| Výška max. | mm | 1.900 |  |
| Celková povolená hmotnost | Kg | 3.500 |  |
| Hmotnost max. | Kg | 2.000 |  |
| ŘÍZENÍ, PODVOZEK, POHON |  |  |  |
| Pojezd hydrostatický |  | ANO |  |
| Pohon kol 4 x 4 |  | ANO |  |
| Řízení pravostranné |  | ANO |  |
| Řízení hydraulické kloubové |  | ANO |  |
| Plynule regulovatelná rychlost | Km/h | 0 - 40 |  |
| Přední i zadní, tlumiči plně odpružená náprava |  | ANO |  |
| Možnost přejezdu obrubníků o výšce min. | cm | 20 |  |
| BRZDY |  |  |  |
| Samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickém pojezdu alespoň pro jednu nápravu |  | ANO |  |
| Parkovací brzda |  | ANO |  |
| KABINA |  |  |  |
| Bezpečnostní provedení ROPS |  | ANO |  |
| Počet míst k sezení min.2 |  | ANO |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo vybavené bezpečnostním pásem |  | ANO |  |
| Zvukotěsně izolovaná |  | ANO |  |
| Klimatizovaná |  | ANO |  |
| Topení a ventilace |  | ANO |  |
| Počitadlo motohodin |  | ANO |  |
| Světelné indikátory pro provozní systémy |  | ANO |  |
| Zpětná zrcátka vyhřívaná |  | ANO |  |
| Provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy |  | ANO |  |
| Výstražné a signalizační osvětlení |  | ANO |  |
| Dva přední horní pracovní světlomety |  | ANO |  |
| DALŠÍ VÝBAVA |  |  |  |
| Oranžový maják |  | ANO |  |
| Multifunkční systém pro zadní nástavby, vyměnitelný systém pro přední nástroje (zimní kartáče, letní kartáče, žací ústrojí, apod.) |  | ANO |  |
| Řidičské oprávnění skupiny B |  | ANO |  |
| Zametací systém (kompatibilní se strojem) |  |
| Uložení zametací jednotky vpředu na čelním upínacím systému |  | ANO |  |
| Šířka sací hubice min. | mm | 700 |  |
| Průměr kartáčů: min. | mm | 900 |  |
| Zametací šíře max. | mm | 2.400 |  |
| Délka stroje se zametací jednotkou max. | mm | 4.300 |  |
| Ovládání kartáčů nezávislé |  | ANO |  |
| Počet kartáčů: 2 |  | ANO |  |
| Plynulá regulace otáček kartáčů z kabiny obsluhy |  | ANO |  |
| Rovné potrubí sací šachty připojené k zásobníku na nečistoty v zadní části |  | ANO |  |
| Plynule regulovatelný sací výkon |  | ANO |  |
| Odstavný rám |  | ANO |  |
| Certifikace PM 10 |  | ANO |  |
| Zásobník smetků: |  |  |  |
| Objem násypky min. | m3 | 1,4 |  |
| Vyklápění zásobníku smetků přes hranu vysokou min. | mm | 1.600 |  |
| Nerezové provedení |  | ANO |  |
| Hlavní řídící panel u místa řidiče |  | ANO |  |
| Přípojná sací hadice: -průměr min. -délka min. | mm mm | 120 4.000 |  |
| Vodní okruh |  |  |  |
| Materiál vodní nádrže plast |  | ANO |  |
| Objem vodní nádrže min. | l | 210 |  |
| Zkrápění kolem kartáčů |  | ANO |  |
| Zkrápění v sací hubici |  | ANO |  |
| Kohout pro odpouštění vody ze zásobníku |  | ANO |  |
| Součástí zametací jednotky WAP: -tlakové čerpadlo min. -tlaková mycí pistole s hadicí min. | bar mm | 110 5.000 |  |
| Žací systém (kompatibilní se strojem) |  |
| Šířka sečení min. | mm | 1.500 |  |
| Celková šíře stroje včetně žacího systému max. | mm | 1.600 |  |
| Nastavitelná výška sečení | mm | 30 - 150 |  |
| Hmotnost max. | Kg | 240 |  |
| Počet žacích nožů min. | ks | 3 |  |
| Možnost sběru i mulčování |  |  |  |

Poznámka pro uchazeče:

Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.