TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku nového traktoru a nového nosiče kontejnerů za traktor následujících parametrů:

Traktor

Motor bez filtru pevných částic

Motor bez SCR – potřeby močoviny

Objem motoru max. 3000cm3

Výkon motoru 70-90HP

Min. 2 paměti otáček motoru

Převodovka s reverzorem

Převodovka s redukcí rychlostí

Kabina s topením, ventilací a klimatizací

Vzduchové brzdy pro přívěs

Min. 2-okruhové vzduchové brzdy

Redukční převodovka

Min. pojezdová rychlost max.290 m/hod

Max. pojezdová rychlost min. 40km/h

Otáčky vývodové hřídele min. 540 a 750/min.

Úhel natočení kol min.55o

Nezávislé brzdy na všech 4 kolech

Výkon hydraulického čerpadla min.67l/min.

Odpružené (minimálně mechanicky) sedadlo řidiče

Sedadlo spolujezdce

Výška s kabinou max.2600mm

Zadní tříbodový závěs s nosností min.2600kg

Min.2 zadní hydraulické okruhy

Zadní závěs pro přívěs

Možnost připojení vozidla o hmotnosti min. 9500kg

Nosič kontejnerů za traktor

Jednoosá odpružená náprava
Povolená rychlost 40 km/hod.
Celková hmotnost max. 7 000 kg

Nosnost min.5 500kg

Výška háku 1 000 mm
Rozteč ližin 1 060 mm

Dvouhadicové vzduchové brzdy
Fixní zajišťování kontejnerů
Přímé napojení na traktor - 2 hydr. okruhy
Automatická parkovací brzda
Automatický zátěžový regulátor tlaku brzd
Výškově stavitelné oje
Vyměnitelné opotřebitelné prvky mechanismu
Demontovatelný tažný závěs

Teleskopický mechanismus – výkon min. 6 t (min./max. délka 3,6 - 4,3 m)  včetně hydraulického jištění kontejneru

Dle platného EU schválení vč. EU prohlášení o shodě úplného vozidla

Záruka 12 měsíců