TECHNICKÉ PODMÍNKY

TRAKTOR

| Zadavatel umožňuje nabídku staršího stroje se stavem mth | ne vyšší než 6.000 mth |  |
| --- | --- | --- |
| Počet válců | min. 6 |  |
| Objem motoru | min. 6.000 cm3 |  |
| Výkon motoru | 150 až 180 HP |  |
| DFP | Ne |  |
| SCR | Ne |  |
| Převodovka s reverzací pod zátěží | Ano |  |
| Počet převodů včetně plazivých | min. 40 vpřed min. 40 vzad |  |
| Nosnost zadního TBZ | min.9t |  |
| Nosnost předního TBZ | min. 3,5t |  |
| Nezávislé hydraulické okruhy | min.4 zadní |  |
| Zadní vývodový hřídel ot./min. | min. 540/540E/1000/1000E |  |
| Přední vývodový hřídel ot./min. | min. 1000 |  |
| Uzávěrky obou diferenciálů | 100% |  |
| Odpružení kabiny | Ano |  |
| Odpružení sedadla | Ano |  |
| Klimatizace | Ano |  |
| Traktor musí být homologovaný pro provoz v ČR a EU. |
| Před podpisem Kupní smlouvy bude provedena technická prohlídka. Neuspokojivý výsledek prohlídky je důvodem k neuzavření Kupní smlouvy. |